## Slide 1: 「안전점검의 날』 활용 매뉴얼
2014. 6.

## Slide 2
목 차
1
가정(단독주택) ------------- 1
2
가정(공동주택) ------------- 7
3
공사장 ------------------ 13
4
제조업 사업장 -------------18
5
학 교 ------------------- 23
6
지하역사 -----------------30

## Slide 3
1. 가정(단독주택)
Ⅰ. 안전점검의 날 준비･점검 사항
안전점검의 날 준비 사항
① 가족과 함께 재난대비를 위한 회의시간을 가집시다.
- 재난발생 중이나 이후에 어떻게 행동할 것인지 얘기해 봅시다.
- 가족들이 모두 헤어졌을 때 다시 만날 수 있는 장소를 결정해
둡시다.
- 집안의 전기, 가스, 수도 공급을 차단하는 방법을 공유합시다.
- 살고 있는 지역의 비상 연락처를 공유하고 전화기 옆에 보관해야
합니다.
② 응급환자 대처법을 알아 둡시다.
- 응급환자 발생시 119로 연락해야 합니다.
- 응급환자의 상태를 자세히 말하고, 지시내용에 따라 응급처치를
하는 것이 좋습니다.
- 평상시에 응급처리 방법을 익혀 두어야 합니다.

## Slide 4
③ 주위의 재난대비 계획을 파악해 둡시다.
- 학교, 직장, 가정의 재난대비 계획을 파악해서 대피 경로와 임무를
숙지하고 있어야 합니다.
④ 비상용품을 준비하고 눈에 잘 띄는 곳에 보관합시다.
- 재난발생시 필요한 비상식량, 구급용품 등을 준비하고 눈에
띄는 곳에 보관해야 합니다.
비상식량 및 식수(약 3일분량), 휴대용 조명 및 라디오(여분의 건전지),
양초 및 라이터, 약품함, 신발, 안경, 침낭, 위생물품(화장지, 세면도구,
생리용품) 신호용 거울, 호루라기, 아기용품, 취사도구 등
- 집안에 화재가 발생했을 때 신속하게 진압할 수 있도록 가정용
소화기와 방독면을 반드시 준비합시다.
2

## Slide 5
안전점검의 날 점검 사항
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
건물 | 건물에서 수시로“턱턱”소리가 들리는 등 균열현상은 없는가? |  | 
 | 벽지가 찢어지거나 화장실 타일에 균열이 있는가? |  | 
 | 옥상에 과하중의 물건이 적재되어 있지 않은가? |  | 
 | 창문의 여닫힘 상태가 좋은가? |  | 
 | 아파트 베란다 난간 등 위험한 상태는 없는가? |  | 
 | 시설물 주변이나 옥상 등의 배수시설 상태는 좋은가? |  | 
 | 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근 노출은 없는가? |  | 
 | 기둥, 보 등 구조부의 손상균열은 없는가? |  | 
가스 | 중간밸브, 가스렌지 콕은 완전히 잠겨있는가? |  | 
 | 월1회 가스가 새는지 비눗물과 점검액으로 점검하는가? |  | 
 | 환기가 잘 되는 실외에 가스통을 보관하는가? |  | 
 | 가스보일러의 흡∙배기구시설 설치 상태는 양호한가? |  | 
 | 경보기 등은 정상 작동하는가? |  | 
 | 가스밸브 및 배관은 녹슬지 않았는가? |  | 
전기 | 누전차단기를 설치하고 월 1회 정상 작동시험 버튼을 눌러 확인하는가? |  | 
 | 1개의 콘센트에 여러 개의 전기기구를 사용하지는 않는가? |  | 
 | 손상된 코드선, 피복이 벗겨진 전선을 사용하지는 않는가? |  | 
기타 | 소화기를 1대씩 비치하고 작동요령을 알고 있는가? |  | 
 | 화기 주변에 인화성 물질 등을 내버려두고 있지 않은가? |  | 
 | 구급상자는 누구나 쉽게 사용할 수 있는 장소에 보관하여 두는가? |  | 
 | 라이터, 성냥, 약물, 칼 등은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하고 있는가? |  | 
 | 높은 곳에 떨어질 위험이 있는 물건을 방치하지 않는가? |  | 
 | 목욕탕 등의 미끄럼 방지를 위한 안전조치는 하였는가? |  | 
 | 유해물질(인화성, 유독물질 등)을 내버려두지 않았는가? |  | 
 | 문, 책상, 가구 등의 날카로운 모서리에 안전조치를 하였는가? |  | 
3

## Slide 6
Ⅱ. 계절별 대비･점검 사항
한파ㆍ대설
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 차량, 대문, 지붕 및 옥상 위의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 내 집 앞, 내 점포 앞 도로의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 내 집 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌렸는가? |  | 
 | 스노체인, 염화칼슘, 삽 등 자동차 월동용품을 준비하였는가? |  | 
 | 고립지역은 비상연락체계를 유지하고 있는가? |  | 
 | 자동차 부동액, 배터리, 윤활유 상태는 이상 없는가? |  | 
수도 | 수도계량기 보호함 내부는 헌 옷으로 채우고, 외부는 테이프로 밀폐시켜 찬 공기가 스며들지 않도록 했는가? |  | 
 | 마당과 화장실 등 노출된 수도관은 보온재로 감싸 놓았는가? |  | 
 | 수도관이 얼었을 때는 헤어드라이어나 미지근한 물로 서서히 녹이고 있는가? |  | 
보일러 | 보일러 밑의 노출된 배관은 헌 옷 등으로 감싸서 보온해 놓았는가? |  | 
 | 장기간 외출시에는 온수를 약하게 틀어 동파를 방지하고 있는가? |  | 
 | 보일러관이 얼었을 때는 헤어드라이어나 미지근한 물로 서서히 녹이고 있는가? |  | 
전기 | 1개의 콘센트에 여러 개의 전열기구를 사용하지는 않는가? |  | 
 | 인화물질을 전열기구 주변에 두고 있지 않은가? |  | 
 | 퓨즈는 정품을 사용하고 있는가? |  | 
4

## Slide 7
황 사
해빙기
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 우리집 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 집 주위 배수로에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 언덕 위에서 바위나 토사가 흘러내릴 위험은 없는가? |  | 
 | 주변의 대형빌딩, 노후건축물 등이 균열이나 지반침하로 기울어 있지 않은가? |  | 
 | 주변의 지하굴착 공사장에 추락방지 표지판이나 안전펜스가 잘 설치되어 있는가? |  | 
전기 | 겨우내 언 절연체(애자 등)가 녹으며 파손되지 않았는가? |  | 
 | 전선 연결 부위의 절연 테이프에 손상은 없는가? |  | 
 | 겨우내 사용한 전열기 접속부가 헐거워져 접촉 불량이 일어나지는 않는가? |  | 
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 황사가 실내에 들어오지 못하도록 창문의 여닫힘 상태를 점검하였는가? |  | 
 | 외출시 사용할 보호 안경, 마스크를 준비하였는가? |  | 
 | 실내 공기정화기, 가습기를 준비하고 필터상태를 점검하였는가? |  | 
 | 황사에 노출된 채소, 과일, 생선 등 농수산물은 충분히 세척 후 요리하고 있는가? |  | 
5

## Slide 8
폭 염
호 우
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 정전에 대비하여 손전등, 비상 식음료, 부채, 휴대용 라디오을 미리 준비해 두었는가? |  | 
 | 냉방기기 사용시 실내･외 온도차는 5〫 C 내외로 유지하고 있는가? |  | 
 | 과부하에 대비하여 변압기를 점검했는가? |  | 
 | 집안으로 들어오는 직사광선을 차단하기 위하여 창문에 커튼이나 블라인드를 설치하였는가? |  | 
 | 자외선을 방지할 수 있는 선크림과 넉넉하고 가벼운 옷을 준비해 두었는가? |  | 
 | 식중독, 장티푸스, 뇌염 등의 질병예방을 위하여 청결관리 및 소독을 주기적으로 실시하고 있는가? |  | 
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 주택의 하수구와 집 주변 배수구에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 우리집 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 침수나 산사태 위험지역은 대피장소와 비상연락방법을 알아봐 두었는가? |  | 
 | 침수예상지역은 물을 막기 위한 모래주머니 등을 준비해 두었는가? |  | 
 | 응급 약품, 손전등, 식수, 비상식량은 준비해 두었는가? |  | 
 | 물에 떠내려갈 위험이 있는 물건은 안전한 장소에 옮겨 두었는가? |  | 
6

## Slide 9
2. 가정(공동주택)
Ⅰ. 안전점검의 날 준비･점검 사항
안전점검의 날 준비 사항
① 안전점검에 사용할 장비를 준비하고 정상작동 여부를 점검한다.
② 법정 장비 목록(주택법 시행령 별표4)
- 비상용 급수펌프, 절연저항계, 망원경, 카메라, 돋보기,
콘크리트 균열폭 측정기, 줄자(5미터 이상), 누수탐지기
안전점검의 날 점검 사항
○ 시설물
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
옥상및 지붕층 | 옥상 바닥 콘크리트･보호 모르타르에 균열 또는 박락 발생 유무 |  | 
 | 지붕 구조물 및 모르타르의 균열 또는 박락 발생 유무 |  | 
 | 옥상 물탱크실 및 기계실 벽체 균열 상태 |  | 
계단실 ･ 복 도 | 계단실 및 복도 바닥의 균열, 박락상태 |  | 
 | 계단실 및 복도 벽체의 균열, 박락상태(단, 내력벽일 경우) |  | 
 | 계단실·복도 천장 슬래브의 균열, 박락상태 |  | 
외 벽 | 외벽의 균열 및 박락 상태 |  | 
 | 외벽타일 또는 석재의 균열 및 박락 유무 |  | 
 | 외벽의 철근부식 유무 |  | 
지하실 | 상부 보․슬래브의 균열 유무 및 상태 |  | 
 | 벽체, 기둥, 바닥의 균열 유무 및 상태 |  | 
단 지 시 설 | 담장의 균열 상태 |  | 
 | 담장의 전도 우려 |  | 
7

## Slide 10
○ 소방안전
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
수신반 | 수신반 상태확인(정상 작동 여부) |  | 
소화기 | 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부 |  | 
 | 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부 |  | 
 | 약제 충전기간 확인(가압식일 경우) |  | 
 | 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우) |  | 
스프링클러 | 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부 |  | 
 | 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부 |  | 
 | 경보장치 스위치의 상태 |  | 
피난 유도등 | 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부 |  | 
 | 상용전원 차단시의 점등 여부 |  | 
비 상 조명등 | 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 상태 |  | 
 | 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인 |  | 
완강기 | 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태 |  | 
 | 충분한 탈출개구부의 존재 여부 |  | 
방화문 (방화 셔터) | 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인 |  | 
 | 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부 |  | 
 | 방화문, 방화셔터의 열쇠 보관 여부 |  | 
 | 방화문 도어클로저 정상작동 여부 |  | 
피 난 탈출구 | 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부 |  | 
 | 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부 |  | 
옥 내 소화전 | 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인 |  | 
 | 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태 |  | 
 | 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부 |  | 
8

## Slide 11
○ 전기안전
○ 가스
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
누전 차단기 | 누전차단기 정상작동 및 파손 여부 |  | 
비상 전원 설비 | 정전시 비상전원확보(비상발전기, UPS) 여부 |  | 
 | 정전시 비상전원설비 연동상태 적정여부 |  | 
 | 비상발전기 축전지의 충전상태 |  | 
 | 비상발전기 무보수용 축전지의 교체주기 상태 |  | 
차단기 | 차단기의 적정성 및 유지관리 상태 |  | 
전기시설 | 전기시설관리의 적정성 여부 |  | 
배선 | 보행로 전선 노출 여부 |  | 
 | 비닐코드선 사용여부 |  | 
 | 사용하지 않는 콘센트의 적절한 밀봉 여부 |  | 
부하설비 | 전기기계기구 금속제 외함 접지 및 접지용콘센트 사용여부 |  | 
안전관리 | 자체시설점검 및 기록여부, 안전장구 확보 및 관리상태 확인 |  | 
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
현장 안전관리 상태검사 | 가스누출 여부(비누방울 시험법) |  | 
 | 가스누출 경보기 정상 작동여부 |  | 
 | 중간밸브와 자동차단장치 정상 작동여부 |  | 
 | 노출배관 및 부속물 유지관리 상태 |  | 
 | 철거된 가스시설의 배관 또는 호스 끝 마감 처리 여부 |  | 
 | 호스 T 사용 여부 및 호스 3m 이상 사용여부 |  | 
시설 유지관리 상태검사 | 저장용기 보관실 설치여부 및 위험물표시(100kg 이하는 차양조치) |  | 
 | 보일러실에 보일러 이외의 적치물 보관여부 |  | 
 | 가스보일러가 전용 보일러실에 설치 되었는지 여부 |  | 
 | 가스저장탱크 안전거리 유지여부(화기와의 거리 유지) |  | 
9

## Slide 12
○ 엘리베이터
○ 옹 벽
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
엘리 베이터 | 비상호출버튼 및 인터폰의 이상 유무 |  | 
 | 출입문 안전장치 이상유무 |  | 
 | 버튼 및 층수표시기 작동상태 이상유무 |  | 
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
콘크리트 옹벽 | 콘크리트의 파손 및 손상, 균열 상태 |  | 
 | 배수공의 물 흐름 및 막힌 정도 상태 |  | 
 | 옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태 |  | 
 | 옹벽에서의 누수 여부 |  | 
 | 옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위 발생 여부 |  | 
 | 옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부 |  | 
보강토 옹벽 | 옹벽 앞면의 파손, 손상, 균열 및 배부름 현상 발생 여부 |  | 
 | 옹벽 앞면 및 보강토의 유실 상태 |  | 
 | 옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태 |  | 
 | 옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위 발생 여부 |  | 
 | 옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부 |  | 
석축 | 전면의 파손, 손상, 균열, 이격 여부 및 후면 토사의 유실상태 |  | 
 | 배수공의 물흐름 및 막힌 정도 상태 |  | 
 | 석축 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태 |  | 
 | 석축의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부 |  | 
 | 석축의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상의 발생 여부 |  | 
개비온 옹벽 | 옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태 |  | 
 | 채움재의 유실 여부 및 와이어 매쉬의 파손 상태 |  | 
 | 옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부 |  | 
 | 옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부 |  | 
10

## Slide 13
Ⅱ. 계절별 대비･점검 사항
한파ㆍ대설
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
제설 | 출입구, 지붕 및 옥상 위의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 단지 내 도로, 인도, 주차장의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 단지 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌렸는가? |  | 
 | 옥상이나 외벽 처마의 고드름은 제거하고 있는가? |  | 
 | 조경수가 부러지거나 넘어지지 않도록 쌓인 눈을 치우고 있는가? |  | 
수도 | 수도계량기 보호함 내부는 헌 옷으로 채우고, 외부는 테이프로 밀폐시켜 찬 공기가 스며들지 않도록 했는가? |  | 
 | 공용시설에 노출된 수도관은 보온재로 감싸 놓았는가? |  | 
 | 수도관이 얼었을 때는 헤어드라이어나 미지근한 물로 서서히 녹이고 있는가? |  | 
보일러 | 보일러 밑의 노출된 배관은 헌 옷 등으로 감싸서 보온해 놓았는가? |  | 
 | 야간에는 온수를 약하게 틀어 동파를 방지하고 있는가? |  | 
 | 보일러관이 얼었을 때는 헤어드라이어나 미지근한 물로 서서히 녹이고 있는가? |  | 
해빙기
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 단지 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽이 내려 앉아 움푹해지거나 밀려서 앞으로 튀어나와 있지는 않는가? |  | 
 | 옹벽 보강토에 유실은 없는가? |  | 
 | 눈이 녹으면서 옹벽 밑부분의 흙이 씻겨 내려가지는 않았는가? |  | 
11

## Slide 14
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 단지 내 배수로에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 언덕 위에서 바위나 토사가 흘러내릴 위험은 없는가? |  | 
 | 주변의 대형빌딩, 노후건축물 등이 균열이나 지반침하로 기울어 있지 않은가? |  | 
 | 주변의 지하굴착 공사장에 추락방지 표지판이나 안전펜스가 잘 설치되어 있는가? |  | 
전기 | 겨우내 언 절연체(애자 등)가 녹으며 파손되지 않았는가? |  | 
 | 전선 연결 부위의 절연 테이프에 손상은 없는가? |  | 
 | 겨우내 사용한 전열기 접속부가 헐거워져 접촉 불량이 일어나지는 않는가? |  | 
호 우
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 단지내 하수구와 배수구에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 단지내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 침수나 산사태 위험지역은 대피장소와 비상연락방법을 알아봐 두었는가? |  | 
 | 침수예상지역은 물을 막기 위한 모래주머니 등을 준비해 두었는가? |  | 
 | 물에 떠내려갈 위험이 있는 물건은 안전한 장소에 옮겨 두었는가? |  | 
 | 지하실 침수방지를 위한 대책은 마련해 두었는가? |  | 
12

## Slide 15
3. 공 사 장
Ⅰ. 안전점검의 날 점검 사항
○ 공사장 일반
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
복장 | 규정된 복장을 단정하게 착용하고 있는가? |  | 
 | 규정된 보호구 착용상태는 양호한가? |  | 
작업 환경 | 작업장 정리정돈, 청소상태는 양호한가? |  | 
 | 작업장 조명상태는 양호한가? |  | 
 | 바닥에 걸려 넘어질 자재, 공구 등의 문건이 방치되어 있지 않은가? |  | 
 | 전원 스위치, 소화기, 소화설비 및 비상구는 언제든지 사용할 수 있도록 정리되어 있는가? |  | 
사다리 | 사다리의 균열이나 부식의 유무를 점검하였는가? |  | 
 | 사다리의 폭은 30cm 이상, 발 받침대 간의 간격은 25~35cm인가? |  | 
 | 사다리 기둥은 상부지점으로부터 60cm 이상 연장하여 설치하고 있는가? |  | 
 | 사다리 주변에는 작업자의 행동에 방해가 될 수 있는 장애물이 없는가? |  | 
 | 사다리의 쓰러짐 방지를 위해 최소 4개 이상의 고정점으로 지지되어 있는가? |  | 
안전 난간 | 상부난간･중간난간･발끝막이판 및 난간기둥으로 구성되어 있는가? |  | 
 | 상부난간은 바닥면으로부터 90~120cm 높이에 설치되어 있는가? |  | 
 | 발끝막이 판은 바닥면으로부터 10cm 이상 높이를 유지하고 있는가? |  | 
 | 난간은 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도를 가진 재료를 사용하고 있는가? |  | 
 | 안전난간은 100kg 이상의 하중을 견딜 수 있는 튼튼한 구조로 설치하는가? |  | 
 | 물체가 떨어지거나 날아오는 위험을 방지하기 위하여 안전망이 설치되어 있는가? |  | 
작업 통로 | 작업장 내 안전통로는 설치되어 있으며 통로의 주요 부분에 표시가 되어 있는가? |  | 
 | 맨홀 등 개구부는 덮개가 설치되어 있고 떨어짐 방지조치가 되어 있는가? |  | 
 | 부딪힘이 우려되는 부분에 부딪힘 방지 표지가 부착되어 있는가? |  | 

## Slide 16
○ 작업장비
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
크레인 | 최초 안전검사(설치 후 6개월 이내) 및 정기 안전검사(6개월 주기)를 받고 있는가? |  | 
 | 천장크레인에 과부하방지 및 권과방지 장치가 부착되어 있는가? |  | 
 | 천장크레인은 접지가 되어 있는가? |  | 
 | 천장크레인으로 중량물 인양 시 정격하중을 준수하는가? |  | 
 | 펜던트 스위치는 비상정지버튼이 부착되어 있는가? |  | 
 | 훅 해지장치는 부착되어 있는가? |  | 
 | 크레인 수리, 보수, 정비작업은 유자격자가 수행하고 있는가? |  | 
지게차 | 전조등, 후미등, 방향지시기 및 후진경보장치는 정상적으로 작동하는가? |  | 
 | 백레스트 및 헤드가드는 파손되지 않았는가? |  | 
 | 지정된 유자격자가 운전하고 있는가? |  | 
 | 허용하중 이하로 적재하여 운행하고 있는가? |  | 
전기 기계 | 누전방지를 위해 보호접지, 이중 절영기기의 사용, 비접지식 전로의 채용 또는 감전방지용 누전 차단기 사용 등의 조치를 취하고 있는가? |  | 
 | 전동용 공구의 충전부와 외함 등 사람이 접촉하는 부분에는 이중 절연 장치를 갖추고 있는가? |  | 
 | 전로에 누전 차단기를 설치하고 있는가? |  | 
 | 설치된 누전 차단기는 확실히 작동하고 있는가? |  | 
가스 용접기 | 각종 호스와 취관은 손상･마모가 없는가? |  | 
 | 호스밴드 및 호스클립의 체결상태는 양호한가? |  | 
 | 작업장 주변에 인화성･가연성 물질은 치워져 있는가? |  | 
 | 작업장 주변에 소화기를 비치하였는가? |  | 
 | 고압용기의 넘어짐 방지조치는 양호한가? |  | 
전기 용접기 | 자동전격방지기는 부착되어 있는가? |  | 
 | 용접봉 홀더의 절연상태는 양호한가? |  | 
 | 케이블 및 피복의 부착, 절연상태는 양호한가? |  | 
 | 용접기 본체에 접지선이 연결되어 있는가? |  | 
 | 작업장 부근에 인화성･가연성 물질은 치워져 있는가? |  | 

## Slide 17
○ 고소작업
○ 소화설비
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
작업 발판 | 비계 작업발판과 벽면 또는 발판 사이의 간격은 일정한가? |  | 
 | 작업발판은 수평상태로 흔들림이 없는가? |  | 
 | 발판 양끝단부에 안전난간이 설치되어 있는가? |  | 
 | 작업발판 상부에 기자재 등이 방치되어 있지 않은가? |  | 
이동식 비계 | 이동식 비계에 안전난간과 승강사다리가 설치되어 있는가? |  | 
 | 작업발판은 하중을 견딜 수 있는 견고한 구조인가? |  | 
 | 바퀴에 브레이크, 쐐기 등이 설치되어 있는가? |  | 
 | 비계의 연결부 또는 접속부는 견고한가? |  | 
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
소화 설비 | 소화기, 소방호스, 소화전은 정상적으로 작동하는가? |  | 
 | 작업자들이 소화설비의 비치 장소 및 사용방법을 숙지하고 있는가? |  | 
 | 위험물이 있는 장소에서는 방폭용 공구 또는 설비를 사용하고 있는가? |  | 
 | 용접 등 화기작업 장소에 이동식 소화설비가 비치되어 있는가? |  | 
 | 이동식 소화기의 충전 약제의 교환시기가 지나지 않았는가? |  | 
15

## Slide 18
Ⅱ. 계절별 대비ㆍ점검 사항
한파ㆍ대설
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
한파 | 월동자재는 적재적소에 배치되어 관리되고 있는가? |  | 
 | 외부로 노출된 배관에 대한 동파방지대책은 마련해 두었는가? |  | 
 | 동파가 우려되는 자재들은 실내에서 보관하고 있는가? |  | 
제설 | 출입구, 지붕 및 옥상 위의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 붕괴가 우려되는 가설 건축물에 대한 보강작업은 완료되었는가? |  | 
 | 공사장 내 통행로, 주차장의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 공사장 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌렸는가? |  | 
 | 옥상이나 외벽 처마의 고드름은 제거하고 있는가? |  | 
 | 야적 자재에 눈이 얼어붙지 않도록 방수포 등으로 덮어 놓았는가? |  | 
해빙기
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 원지반 상태, 시공의 적정성 여부 |  | 
 | 지하매설물 조사여부 |  | 
 | 굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>) |  | 
 | 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부 |  | 
 | 표면수 유입방지 조치여부 |  | 
 | 동절기공사 시행지침(시방서, 지자체 규정 등) 준수여부 |  | 
사면 붕괴 | 부석 제거 여부 |  | 
 | 굴착 단부의 출입금지조치 여부 |  | 
 | 산마루 측구 설치 여부 |  | 
 | 높이 5m마다 1m이상의 소단 설치 여부 |  | 
16

## Slide 19
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
흙막이 지보공 | 조립도 작성 및 작업순서 준수여부 |  | 
 | 수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부 |  | 
 | 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부 |  | 
 | 계측관리 실시 여부 |  | 
 | 수직 승강계단 설치 유무 및 토류판 배면의 공극 유무 |  | 
지반 침하 | 침하, 균열, 변형 여부 |  | 
 | 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부 |  | 
 | 중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부 |  | 
 | 비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무 |  | 
 | 지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부 |  | 
구조물 공사 | ㅇ 혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 |  | 
 | - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시 |  | 
 | ㅇ 구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 |  | 
 | - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 |  | 
 | - 소화기 비치여부 |  | 
 | ㅇ 거푸집 동바리 조립상태 이상유무 |  | 
 | - 구조검토 및 조립도 작성 여부 |  | 
 | - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부 |  | 
호 우
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 공사장 내 하수구와 배수구에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 공사장 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 침수나 산사태 위험지역은 대피장소와 비상연락방법을 알아봐 두었는가? |  | 
 | 침수예상지역은 물을 막기 위한 모래주머니 등을 준비해 두었는가? |  | 
 | 물에 떠내려갈 위험이 있는 자재는 안전한 장소에 옮겨 두었는가? |  | 
 | 지하굴착면 침수방지를 위한 대책은 마련해 두었는가? |  | 
17

## Slide 20
4. 제조업 사업장
Ⅰ. 안전점검의 날 점검 사항
○ 사업장 일반
○ 유해ㆍ위험한 기계ㆍ기구
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
복장 | 규정된 복장을 단정하게 착용하고 있는가? |  | 
 | 규정된 보호구 착용상태는 양호한가? |  | 
작업 환경 | 작업장 정리정돈, 청소상태는 양호한가? |  | 
 | 작업장 조명상태는 양호한가? |  | 
 | 바닥에 걸려 넘어질 자재, 공구 등의 문건이 방치되어 있지 않은가? |  | 
 | 전원 스위치, 소화기, 소화설비 및 비상구는 언제든지 사용할 수 있도록 정리되어 있는가? |  | 
작업 통로 | 작업장 내 안전통로는 설치되어 있으며 통로의 주요 부분에 표시가 되어 있는가? |  | 
 | 맨홀 등 개구부는 덮개가 설치되어 있고 떨어짐 방지조치가 되어 있는가? |  | 
 | 부딪힘이 우려되는 부분에 부딪힘 방지 표지가 부착되어 있는가? |  | 
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
방호 조치 | ㅇ 유해･위험한 기계･기구는 방호조치를 하고 사용하고 있는가? (산업안전보건법 위반시 1천~5천만원 이하의 벌금) |  | 
 | - 프레스, 전단기 : 광전자식 안전장치 등 방호장치 |  | 
 | - 아세틸렌 또는 가스집합 용접장치 : 안전기 |  | 
 | - 교류 아크용접기 : 자동전격방지기 |  | 
 | - 크레인･승강기･곤돌라･리프트 : 과부하 방지장치 |  | 
 | - 압력용기 : 압력방출장치 |  | 
 | - 보일러 : 압력방출장치 및 압력제한 스위치 |  | 
 | - 롤러기 : 급정지 장치, 연삭기 : 덮개 |  | 
 | - 산업용 로봇 : 안전매트 또는 방호울 등 |  | 
18

## Slide 21
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
정기 안전검사 | ㅇ 유해･위험한 기계･기구는 안전검사를 받고 사용하고 있는가? (산업안전보건법 위반시 1천만원 이하의 벌금) |  | 
 | - 크레인(정격하중 2톤 이상, 호이스트 포함) |  | 
 | - 압력용기(사용압력 0.2MPa 초과) |  | 
 | - 프레스(동력 구동으로 압력능력 3톤 이상) |  | 
 | - 전단기(동력 구동으로 압력능력 3톤 이상) |  | 
 | - 원심기(동력에 의해 작동되는 산업용 원심기) |  | 
 | - 화학설비 및 부속설비 |  | 
 | - 건조설비 및 부속설비(매시간당 50kw 이상 사용) |  | 
 | - 리프트(적재하중 0.5톤 이상) |  | 
 | - 롤러기, 곤돌라, 국소배기장치 등 |  | 
○ 작업장비
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
크레인 | 최초 안전검사(설치 후 3년 이내) 및 정기 안전검사(2년 주기)를 받고 있는가? |  | 
 | 천장크레인에 과부하방지 및 권과방지 장치가 부착되어 있는가? |  | 
 | 천장크레인은 접지가 되어 있는가? |  | 
 | 천장크레인으로 중량물 인양 시 정격하중을 준수하는가? |  | 
 | 펜던트 스위치는 비상정지버튼이 부착되어 있는가? |  | 
 | 훅 해지장치는 부착되어 있는가? |  | 
 | 크레인 수리, 보수, 정비작업은 유자격자가 수행하고 있는가? |  | 
지게차 | 전조등, 후미등, 방향지시기 및 후진경보장치는 정상적으로 작동하는가? |  | 
 | 백레스트 및 헤드가드는 파손되지 않았는가? |  | 
 | 지정된 유자격자가 운전하고 있는가? |  | 
 | 허용하중 이하로 적재하여 운행하고 있는가? |  | 
전기 기계 | 누전방지를 위해 보호접지, 이중 절연기기의 사용, 비접지식 전로의 채용 또는 감전방지용 누전 차단기 사용 등의 조치를 취하고 있는가? |  | 
 | 전동용 공구의 충전부와 외함 등 사람이 접촉하는 부분에는 이중 절연 장치를 갖추고 있는가? |  | 
 | 전로에 누전 차단기를 설치하고 있는가? |  | 
 | 설치된 누전 차단기는 확실히 작동하고 있는가? |  | 

## Slide 22
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
가스 용접기 | 각종 호스와 취관은 손상･마모가 없는가? |  | 
 | 호스밴드 및 호스클립의 체결상태는 양호한가? |  | 
 | 작업장 주변에 인화성･가연성 물질은 치워져 있는가? |  | 
 | 작업장 주변에 소화기를 비치하였는가? |  | 
 | 고압용기의 넘어짐 방지조치는 양호한가? |  | 
전기 용접기 | 자동전격방지기는 부착되어 있는가? |  | 
 | 용접봉 홀더의 절연상태는 양호한가? |  | 
 | 케이블 및 피복의 부착, 절연상태는 양호한가? |  | 
 | 용접기 본체에 접지선이 연결되어 있는가? |  | 
 | 작업장 부근에 인화성･가연성 물질은 치워져 있는가? |  | 
○ 소화설비
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
소화 설비 | 소화기, 소방호스, 소화전은 정상적으로 작동하는가? |  | 
 | 작업자들이 소화설비의 비치 장소 및 사용방법을 숙지하고 있는가? |  | 
 | 위험물이 있는 장소에서는 방폭용 공구 또는 설비를 사용하고 있는가? |  | 
 | 용접 등 화기작업 장소에 이동식 소화설비가 비치되어 있는가? |  | 
 | 이동식 소화기의 충전 약제의 교환시기가 지나지 않았는가? |  | 

## Slide 23
Ⅱ. 계절별 대비ㆍ점검 사항
한파ㆍ대설
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
한파 | 월동자재는 적재적소에 배치되어 관리되고 있는가? |  | 
 | 외부로 노출된 배관에 대한 동파방지대책은 마련해 두었는가? |  | 
 | 동파가 우려되는 자재들은 실내에서 보관하고 있는가? |  | 
제설 | 출입구, 지붕 및 옥상 위의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 붕괴가 우려되는 가설 건축물에 대한 보강작업은 완료되었는가? |  | 
 | 사업장 내 통행로, 주차장의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 사업장 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌렸는가? |  | 
 | 옥상이나 외벽 처마의 고드름은 제거하고 있는가? |  | 
 | 야적 자재에 눈이 얼어붙지 않도록 방수포 등으로 덮어 놓았는가? |  | 
해빙기
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
축대 옹벽 | 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부 |  | 
 | 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부 |  | 
 | 배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부 |  | 
부등 침하 | 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부 |  | 
 | 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부 |  | 
 | 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부 |  | 
 | 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부 |  | 
균형 변형 | 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐) 등 발생 여부 |  | 
 | 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출) |  | 
 | 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열) |  | 

## Slide 24
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
내구성 | 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부 |  | 
 | 철재 부식 발생 여부 |  | 
기타 | 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부 |  | 
 | 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부 |  | 
 | 담장의 전도징후 여부 |  | 
 | 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상 유무 |  | 
 | 빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무 |  | 
 | 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무 |  | 
 | 배수펌프 작동상태 불량 여부 |  | 
호 우
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 작업장 내 하수구와 배수구에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 작업장 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 침수나 산사태 위험지역은 대피장소와 비상연락방법을 알아봐 두었는가? |  | 
 | 침수예상지역은 물을 막기 위한 모래주머니 등을 준비해 두었는가? |  | 
 | 물에 떠내려갈 위험이 있는 자재는 안전한 장소에 옮겨 두었는가? |  | 
 | 지하작업장 침수방지를 위한 대책은 마련해 두었는가? |  | 

## Slide 25
5. 학 교
Ⅰ. 안전점검의 날 점검 사항
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
안전 관리 대책 | 학교시설 안전관리계획 수립여부 및 이행실태 |  | 
 | 관련법에 의한 안전점검(전기․소방․승강기․가스 등) 적정 이행여부 |  | 
건축 구조 | 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 |  | 
 | 지하층 균열 및 누수상태 |  | 
 | 외벽 균열, 탈락, 코킹 등 상태 |  | 
 | 계단, 복도 등 대피로 물건적치 및 변형 여부 |  | 
외부 시설 | 지반침하 등에 따른 구조물 위험성 |  | 
 | 경계석 및 보도블럭, 배수로 파손 여부 |  | 
 | 안내판 안전성, 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 여부 |  | 
 | 외부창호의 개폐상태 |  | 
 | 담장 균열 및 기울어짐 여부 |  | 
소방 설비 | 소화기 비치 및 충약 상태 여부 |  | 
 | 옥내 소화전 정상작동 여부 |  | 
 | 감지기, 경보설비 등 자동화재 탐지기 설비 작동상태 여부 |  | 
 | 방화문, 방화셔터 등 정상작동 여부 |  | 
 | 피난유도등 상태 및 피난구 확보여부 등 |  | 
 | 관리자 배치, 근무요령, 비상연락체계 등 정비 여부 |  | 
 | 소방안전점검 실시여부 (대상인원 연인원과 순인원 비고란에 기재) ※ 연인원 : 학교 총인원(교직원 포함) ※ 순인원 : 소방훈련을 받은 대상인원 |  | 연인원( ) 순인원( )

## Slide 26
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
전기 | 전기설비 정기검사 여부 |  | 
 | 누전차단기 등 정격용량기구 사용 여부 |  | 
 | 배선기구 이탈 및 접촉상태 여부 |  | 
 | 전기 배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 |  | 
가스 | 보일러 연료계통 누설 및 차단상태 |  | 
 | 경보, 차단설비 작동 및 주변 환기상태 |  | 
 | 가스공급 조절장치 이상유무 |  | 
 | 가스배관 고정 및 도색불량 여부 |  | 
 | 중간밸브 위치불량 또는 미설치 여부 |  | 
승강기 | 기계실 제어반 및 콘트롤반 이상유무 |  | 
 | 브레이크, 가바나 작동상태 |  | 
 | 카도어 및 승강장도어 개폐상태 |  | 
 | 각층 도어스위치 및 인터록, 메인로프 장력 점검 |  | 
 | 착상상태 및 운행중 소음 및 진동상태 점검 |  | 
공조 설비 | 보일러 및 덕트 정기점검 및 관리실태 |  | 
 | 환기구 적정 설치 및 정상 가동여부 |  | 
 | 에어필터의 청소 상태 및 설비배관 파손여부 |  | 
 | 취출구 및 흡입구의 청소상태 |  | 
 | 냉각코일 및 온수코일 누수여부 |  | 
 | 제어반의 정상작동 상태여부 |  | 

## Slide 27
Ⅱ. 계절별 대비ㆍ점검 사항
한파ㆍ대설
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가? |  | 
 | 학교 내 취약요인 점검을 위한 안전점검반을 편성･운영하고 있는가? |  | 
 | 재난방송을 통하여 대설 예보･경보 상황을 청취하고 있는가? |  | 
 | 대설 대비 학생 행동요령을 교육하였는가? |  | 
 | 제설장비･인력･자재(염화칼슘, 모래 등)를 점검하고 적재적소에 배치하였는가? |  | 
 | 학교 내 위험지역(붕괴, 눈사태 등)을 지정하고 표시하였는가? |  | 
 | 필요시 등･하교 시간조정, 휴업 등의 학사행정 조치를 결정하고 전파할 준비가 되었는가? |  | 
 | 등･하교시 위험 상황(통학로 소실, 교통 두절 등)을 확인하고 대응조치 (교육, 학부모 연락, 이동 안전 조치)를 할 준비가 되었는가? |  | 
 | 출입구, 지붕 및 옥상의 눈을 치우고 있는가? |  | 
 | 학교 내 도로, 인도, 주차장의 눈은 치우고 있는가? |  | 
 | 학교 주변 빙판길에는 염화칼슘이나 모래 등을 뿌렸는가? |  | 
 | 옥상이나 외벽 처마의 고도름은 제거하고 있는가? |  | 
 | 조경수가 부러지거나 넘어지지 않도록 쌓인 눈을 치우고 있는가? |  | 

## Slide 28
황 사
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 학교 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽이 내려 앉아 움푹해지거나 밀려서 앞으로 튀어나와 있지는 않는가? |  | 
 | 옹벽 보강토에 유실은 없는가? |  | 
 | 눈이 녹으면서 옹벽 밑부분의 흙이 씻겨 내려가지는 않았는가? |  | 
 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 학교 내 배수로에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 언덕 위에서 바위나 토사가 흘러내릴 위험은 없는가? |  | 
 | 주변의 대형빌딩, 노후건축물 등이 균열이나 지반침하로 기울어 있지 않은가? |  | 
 | 주변의 지하굴착 공사장에 추락방지 표지판이나 안전펜스가 잘 설치되어 있는가? |  | 
해빙기
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가? |  | 
 | 황사가 실내에 들어오지 못하도록 창문의 여닫힘 상태를 점검하였는가? |  | 
 | 황사발생에 대비하여 학생 행동요령을 교육하였는가? |  | 
 | 실외･야외학습을 실내 학습활동으로 변경하는 것을 검토･조정하였는가? |  | 
 | ㅇ 학교급식 관련 위생관리를 강화하였는가? |  | 
 | - 급식 조리 과정에서 황사에 노출된 농수산물을 충분히 세척하고 있는가? |  | 
 | - 황사 종료 후 급식소를 포함한 실내･외의 먼지를 제거하였는가? |  | 
 | 주변의 대형빌딩, 노후건축물 등이 균열이나 지반침하로 기울어 있지 않은가? |  | 
 | 주변의 지하굴착 공사장에 추락방지 표지판이나 안전펜스가 잘 설치되어 있는가? |  | 

## Slide 29
폭 염
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가? |  | 
 | 폭염 대비 학생 행동요령을 교육하였는가? |  | 
 | 쉬는 시간 및 점심시간의 실외･야외활동을 자제시키고 있는가? |  | 
 | 체육활동 등의 실외수업은 그늘이나 체육관에서 실시하거나 실내수업으로 대체하고 있는가? |  | 
 | 학생들의 건강상태를 수시로 점검하며 폭염에 취약한 질환*보유 학생을 특별관리하고 있는가? * 고혈암, 심장병, 뇌졸중 등 심뇌혈관질환 및 과체중자 |  | 
 | 냉방기기 사용시 실내･외 온도차는 5〫 C 내외로 유지하고 있는가? |  | 
 | 과부하에 대비하여 변압기를 점검했는가? |  | 
 | 집안으로 들어오는 직사광선을 차단하기 위하여 창문에 커튼이나 블라인드를 설치하였는가? |  | 
 | 식중독, 장티푸스, 뇌염 등의 질병예방을 위하여 청결관리 및 소독을 주기적으로 실시하고 있는가? |  | 
호 우
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
일반 | 비상상황을 대비하여 비상연락망(주민자치센터, 소방서, 경찰서 등) 점검･확인하였는가? |  | 
 | 학교 내 취약요인 점검을 위한 안전점검반을 편성･운영하고 있는가? |  | 
 | 재난방송을 통하여 태풍･집중호우 예보･경보 상황을 청취하고 있는가? |  | 
 | 태풍･집중호우 대비 학생 행동요령을 교육하였는가? |  | 
 | 침수･단전 등에 대비한 준비사항을 점검하였는가? |  | 
 | 학교 내 붕괴, 산사태, 침수 등 위험요인에 대한 안전조치(접근금지 표시, 배수로 정초, 옥상 배수관 점검 등)를 하였는가? |  | 
 | 학교 내 축대나 옹벽에 균열이나 기울어짐은 없는가? |  | 
 | 옹벽 배수공에 막혀 있는 곳은 없는가? |  | 
 | 침수예상지역은 물을 막기 위한 모래주머니 등을 준비해 두었는가? |  | 
 | 필요시 등･하교 시간조정, 휴업 등의 학사행정 조치를 결정하고 전파할 준비가 되었는가? |  | 
 | 등･하교시 위험 상황(침수, 통학로 소실 등)을 확인하고 대응조치(교육, 학부모 연락, 이동 안전 조치)를 할 준비가 되었는가? |  | 

## Slide 30
화 재
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
교무실 행정실 | 화재 대비 소방훈련계획, 방재계획 등을 수립하였는가? |  | 
 | 소방점검에서 발견된 지적사항은 즉시 시정하였는가? |  | 
 | 불필요한 가연물(폐지, 폐박스 등)은 치웠는가? |  | 
 | 교사동 각 층 소화전에 피난유도 계획도를 부착하였는가? |  | 
 | 대피훈련을 정기적으로 실시하고 있는가? |  | 
 | 각 실별로 화재예방 점검표를 비치하였는가? |  | 
교실 | 사용한 전기기구는 플러그를 뽑아 놓고 퇴실하였는가? |  | 
 | 개인 전열기구 사용은 금지하고 있는가? |  | 
 | 전기코드는 부분적으로 끊어지거나 피복이 벗겨진 곳이 있는가? |  | 
 | 소화기는 주출입구 옆 눈에 잘 띄는 곳에 비치되어 있는가? |  | 
 | 전열기는 벽면이나 인화성 물질 주변에서 떨어져 있지 않는가?? |  | 
 | 소화기의 압력게이지가 녹색 범위에 있는지 확인하였는가? |  | 
 | 교실의 쓰레기는 방과 후에 치워지고 있는가? |  | 
실험･ 실습실 | 실험･실습 전에 기구 사용법 및 위험성에 대하여 충분히 교육하고 있는가? |  | 
 | 실험･실습이 없을 경우 실험기구의 전원코드를 뽑아 두었는가? |  | 
 | 특수한 실험･실습실에는 용도에 적합한 소화기를 비치해 두었는가? |  | 
 | 폭발 및 화재 위험이 있는 약품들은 출입구에서 먼 위치에 보관해 두었는가? |  | 
 | 일반 소화기를 사용할 수 없는 화학실에는 모래함을 준비하였는가? |  | 
관리･ 숙직실 | 숙직실에서 취사기구의 사용을 금지하고 있는가? |  | 
 | 화재수신기를 항상 켜놓고 작동상태를 상시 확인하고 있는가? |  | 

## Slide 31
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
화장실 | 점검구 덮개에 잠금장치를 설치하여 학생들이 열지 못하도록 관리하고 있는가? |  | 
 | 동파방지를 위해 난방기구를 설치한 경우 점검을 계속하고 있는가? |  | 
 | 화장실 환풍기의 정상작동 여부를 확인하였는가? |  | 
복도 | 복도에는 소화기를 20m 이내마다 비치하고 있는가? |  | 
 | 옥내소화전의 램프가 켜져 있는지 확인하였는가? |  | 
 | 옥내소화전의 호스 비치상태 및 부식여부를 확인하였는가? |  | 
 | 복도 방화문의 작동상태를 양호한가? |  | 
 | 비상구에 인화성 물질이 쌓여 있지는 않은가? |  | 
체육관 (강당) | 체육관(강당)은 별도의 분전반을 설치하여 관리하고 있는가? |  | 
 | 체육관(강당)을 사용한 후에는 전원을 차단하고 있는가? |  | 
 | 화재감지기 작동시 당직실의 수신기에서 확인할 수 있는가? |  | 
급식실 | 조리원에 대한 화재예방 교육을 매월 실시하고 있는가? |  | 
 | 급식실의 자동확산소화기는 화기가 있는 조리기 상부마다 설치되어 있는가? |  | 
 | 조리기구는 2인 1조로 사용하고 사용 중에는 자리를 비우지 않고 있는가? |  | 
29

## Slide 32
6. 지하역사
Ⅰ. 안전점검의 날 점검 사항
○ 역사 시설물
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
승객 안전 시설 | 소화기 및 소화전 비치 여부 및 관리상태 |  | 
 | 천장판 탈락 우려개소 이상 유무 |  | 
 | 셔터, 배수로카바(트랜치석), 핸드레일 이상 유무 |  | 
 | 외부출입구 및 내부계단 이상 유무 |  | 
 | 고가역사 외벽(창호, 타일, 판넬), 지붕(천장재, 갤러리, 홈통) 및 바닥 조인트 |  | 
 | 승강장 및 대합실 핸드레일 및 펜스 |  | 
피난･ 비상 장비 | 승강장 비상통화장치 작동상태 |  | 
 | 휴대용무전기 작동상태 |  | 
 | 녹화장치 작동상태 |  | 
 | 방화셔터 외관 및 작동상태 |  | 
서비스 시설 | 시각장애인용 유도타일, 안전선타일, 승객의자 이상 유무 |  | 
 | 화장실 유지관리 상태 |  | 
장애인 편의 시설 | 에스컬레이터 외관 및 작동상태 |  | 
 | 엘리베이터 외관 및 작동상태 |  | 
 | 휠체어리프트 외관 및 작동상태 |  | 
누수 점검 | 캐노피 지붕누수, 이중벽체 배수구 막힘으로 인한 누수, 지붕누수 및 배수 상태 |  | 
안내 표지판 | 비상유도등 및 조명등 이상 유무 |  | 
 | 폴사인 및 심볼사인 이상 유무 |  | 
 | 안내표지판 탈락 여부 |  | 
 | 역명판 및 노선띠, 환승띠 이상 유무 |  | 
 | 방향유도표지판, 점자안내표지판 이상 유무 |  | 
 | 종합안내도 및 보조안내표지판 |  | 

## Slide 33
Ⅱ. 계절별 대비ㆍ점검 사항
한파ㆍ대설
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
공통 | ㅇ 겨울철 안전대책 수립 여부 및 이행 실태 |  | 
 | - 재난안전대책반 구성 실태 |  | 
 | - 비상연락망 정비 실태 |  | 
 | 겨울철 중점 및 취약개소 관리상태 |  | 
 | 월동자재 적소 비치 및 정리 상태 |  | 
역사 시설 ･ 설비 | 동파 우려 시설물 보완 상태 |  | 
 | ㅇ 역사 화재예방 이행 실태 |  | 
 | - 인가된 전열기기 사용 여부 |  | 
 | - 배선 및 전기기기 취부상태 적정 여부 |  | 
 | - 소화기 비치상태 및 충약 상태 |  | 
 | 제설자재(장비) 정비 실태 |  | 
 | 외부출입구 마감재 동파 여부 |  | 
 | 배수로, 선홈통 동파 여부 |  | 
 | 지붕재 및 방향유도 표지판 이상 유무 |  | 
 | 외벽타일 및 창호 이상 유무 |  | 
해빙기
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
공통 | 해빙기 안전대책 수립 여부 및 이행 실태 |  | 
 | 급수배관 등 동파로 인한 시설물 누수, 급수, 소방 등 기능 유지 여부 |  | 
 | 역사 마감재 탈락 및 이완 여부 |  | 
 | 지하철 인접, 굴착공사장 주변 지반 이완 및 침하 여부 |  | 
 | 역사 및 차량기지내 중점관리 취약개소 지정 및 운영 상태 |  | 
 | 기타 역사시설물 훼손, 탈락, 균열, 누수 등 기능 저하 상태 |  | 

## Slide 34
호 우
분야 | 점검 항목 | 점검결과 | 
 |  | ○,X | 상태
공통 | 여름철 종합안전대책 수립 여부 및 이행 실태 |  | 
 | 유관기관 비상연락망 정비 실태 |  | 
 | 풍수해 현황판 작성 여부 |  | 
 | 재해대책안전반 구성 실태 |  | 
 | 수방자재의 배치 및 정리 상태 |  | 
 | 긴급구조물품 및 장비 구비 여부 |  | 
 | 중점관리개소 및 관리책임자 지정 여부 |  | 
 | 공사장 인근 역의 노면수 유입 방지대책 수립 여부 |  | 
 | - 차수벽 틈새 그라우팅 충진 및 전단보강 시공 상태 |  | 
 | - 노면수 유입방지턱 설치 상태 |  | 
 | 환기구 개폐장치 및 차수판 관리 상태 |  | 
 | 외부출입구 주변 배수로 정비 상태 |  | 
32